DLACZEGO WARTO KOMPOSTOWAĆ ?

PRZYDOMOWE KOMPOSTOWNIKI

Odpady z gospodarstw domowych, jakie wytwarzamy nawet do 50% stanowią odpady organiczne, które wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane. Istnieje jednak inny sposób pozbywania się odpadów organicznych ( biodegradowalnych - kompostowanie.

Co to są odpady biodegradowalne ( organiczne)?

Odpady biodegradowalne to głównie odpady, które powstają z pielęgnacji terenów zielonych (np. liście, ścięte trawy, ścięte gałęzie, itp.) oraz tzw. odpady kuchenne ( resztki żywności, resztki z przygotowania żywności, odpady po owocach i warzywach, itp.).

Doskonałym sposobem powtórnego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych jest ich kompostowanie. Wynikiem tego procesu będzie kompost, który może zostać wykorzystany w ogródku przydomowym, na działce uprawnej lub nawet przy pielęgnacji terenów zielonych. Przygotowanie wartościowego kompostu wymaga jednak odrobinę chęci i spełnienia odpowiednich warunków.

Co to jest kompostowanie?

Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. Składa się z dwóch głównych procesów: mineralizacji w warunkach tlenowych oraz humifikacji. Podwyższona temperatura, w której zachodzą te procesy ( nawet do 70%C ) oraz obecność grzybów pleśniowych wytwarzających substancje antybiotyczne, gwarantuje zniszczenie wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych, a także nasion chwastów. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.

Co można wrzucać na kompostownik?

Kompostować możemy substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych:

- organiczne odpady kuchenne,

- odpady z pielęgnacji terenów zielonych ( ścięta trawa, liście , ścięte gałęzie), odpady takie

jak resztki warzyw i owoców.

Zalety kompostowania

- zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska

- unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno- epidemiologicznym

- produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb ( w Polsce ok.60%

gleb ma niedomiar humusu)

- proste technologie kompostowania

- niski koszt inwestycji i eksploatacji

- łatwość składowania niewykorzystanego kompostu

Technologie kompostowania

Z technicznego punktu widzenia najprostszą z metod jest kompostowanie w warunkach naturalnych. Do tej grupy metod zalicza się zarówno kompostowanie przygotowanej masy odpadów organicznych w pryzmach na otwartym powietrzu, stanowiące najstarszy system kompostowania, jak i proste kompostowanie w kompostownikach przydomowych. Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie materiały do kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią zapewniając dopływ powietrza i przewracając go, co jakiś czas. Pełnowartościowy kompost uzyskuje się tą metodą po około sześciu miesiącach.                                                    Obecnie na rynku pojawiły się specjalne urządzenia, takie jak kompostowniki drewniane lub małe kontenery z tworzyw sztucznych, które ułatwiają i często przyspieszają przydomową produkcję kompostu. Niewielkie, drewniane kompostowniki przydomowe można również z powodzeniem wykonać samodzielnie – do czego gorąco zachęcamy.

Wójt Gminy Miedzna zachęca mieszkańców gminy do zakładania kompostowników na terenie swoich nieruchomości i wykorzystywania kompostu jako nawozu naturalnego w przydomowych ogródkach.